МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код за ЕЗС ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33192000-2) (код за НК 024:2019:13951-Стіл для анестезіологічних інструментів; 35124-Стійка для медичної техніки; 13959-Стіл для хірургічних інструментів; 38458-Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний; 10535-Медична шафа; 34909-Візок для медичних інструментів; 10298-Стенд для чаші, таза; 61454-Стійка для хірургічного лотка; 15900-Меблі для палати пацієнта; 34833-Стілець загального призначення; 36069-Стійка для внутрішньовенних вливань; 45052-Крісло-візок для транспортування, складаний; 37001-Зростомір для пацієнта; 38458-Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний))

| Найменування | Код за НК 024:2019 | Медико-технічні вимоги до товару | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Столик анестезіолога СА | 13951-Стіл для анестезіологічн-их інструментів | Столик анестезіолога СА використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів, пристосувань і медикаментів, необхідних лікарю анестезіологу при роботі в операційній. Технічні характеристики: Довжина 615±10 мм Ширина 608±10 мм Висота від 845±10 до 1200±10 мм Розмір полиці 420±10 х 570±10 мм Комплект постачання Стійка – 1 шт. Полиця з тримачем – 1 шт. Колесо б/т – 2 шт. Колесо з/т – 2 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Технічні параметри Стійка столика виготовлена з металевого нержавіючого профілю, встановлена на колеса. Полиця з нержавіючої сталі регулюється по висоті. Маса виробу Не більше 15 кг Навантаження, що допускається До 20 кг Виробництво-Україна | 4 |
| Підставка під термостат ПГП | 35124-Стійка для медичної техніки | Підставка під термостат використовується в лабораторіях і стерилізаційних приміщеннях медичних закладів для розміщення великогабаритних апаратів таких як: термостат, ДП, ШСС. Технічні характеристики: Довжина 755±10 мм Ширина 705±10 мм Висота 825±10 мм Комплектація Болт 8х60 – 12 шт. Шайба М8 – 12 шт. Гайка М8 – 12 шт. Стійка – 2 шт. Полиця – 2 шт. Перемичка – 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Технічні параметри Каркас підставки виготовлений з металевого профілю. Підставка має дві полиці і встановлена на чотирьох опорах. Конструкція підставки розбірна і не має виступаючих і гострих частин, що забезпечує попередження травм при експлуатації. Фарбування Каркас підставки пофарбований білою порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість. Маса виробу Не більше 10 кг Виробництво-Україна | 1 |
| Столик маніпуляційний СМ-3Є | 13959-Стіл для хірургічних інструментів | Столик призначений для розміщення хірургічних інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних та операційних. Технічні характеристики Довжина 590±10 мм Глибина 420±10 мм Висота 880±10 мм Комплектація Стійка – 2 шт. Полиця – 2 шт. Ящик висувний – 1 шт. Колесо з/г – 4 шт. Гвинт М6 – 12 шт. Гайка М6 – 12 шт. Шайба М6 – 12 шт. Шайба М8 – 4 шт. Шайба М8 пружинна - 4 шт. Болт 8*35 метричний - 4 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Схема складання – 1 шт. Технічні параметри Столик являє собою металеву конструкцію, виконану з уніфікованих елементів, пофарбовану фарбою порошковою епоксидно-поліефірною. На стійках розміщений висувний ящик, верхня полиця (над ящиком) та нижня полиця. Столик встановлений на колеса з гальмами. Вага виробу Не більше 20 кг Максимальне навантаження До 25 кг Виробництво-Україна | 2 |
| Столик для внутрішньовенних ін’єкцій СДІ-1 | 38458-Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний | Призначений для зручності розміщення руки пацієнта при виконанні внутрішньовенних ін’єкцій, для забору крові та оперативних втручань на руці. Конструкція на чотирьох опорах зі ступінчастим регулюванням по висоті. М’яке ложе має можливість регулювання по висоті над рівнем підлоги і куту нахилу щодо горизонталі. Фіксація обраного положення ложементу за допомогою гвинтових затискачів. Покриття ложе із спеціальної водостійкої медичної тканини, що витримую обробку дезінфікуючими засобами. Додаткова полиця з нержавіючої сталі для розміщення необхідних матеріалів. Регулювання висоти ложе в межах 710-820 мм Габаритні розміри ложе: 200 мм х 600 мм Габаритні розміри: Довжина 650 мм Ширина 650 мм Висота 710-820 мм Металеві поверхні пофарбовані методом порошкового фарбування. Ложе столика обтягнуте спеціальним текстильним матеріалом з полімерним покриттям, що дозволяє застосовувати будь-які розчини для дезінфекції. Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 (дванадцять) місяців. Післягарантійне обслуговування. Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018, в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату). Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. | 2 |
| Шафа медична ШМ-2С | 10535-Медична шафа | Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних, операційних та ін. Технічні характеристики: Довжина 955±10 мм Глибина 400±10 мм Висота 1610±10 мм Довжина полиці 950 ± 10 мм Ширина полиці 355 ± 10 мм Комплектація Боковина шафи - 2шт. Задня стінка шафи - 1шт. Двері шафи - 2шт. Двері сейфа - 2шт. Полиця шафи – 2 шт. Полиця сейфа - 1шт. Верхня кришка шафи - 1шт. Нижня полиця шафи - 1шт. Оргскло білого кольору на двері шафи - 2шт. Комплект метизів для збірки шафи - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт. Схема складання шафи - 2шт. Виріб В нижній частині шафи розміщений двостулковий металевий сейф. У верхній частині шафи є дві полиці та дверцята з замком. Верхня секція Має дві металеві полиці, та скляні дверцята з замком та магнітом. Полиці верхньої секції Виготовлені з металевого листа (товщина 0,8 мм). Нижня секція Металевий двостулковий сейф, який зачиняється на замок та магніт, з полицею в середині. Полиця нижньої секції Виготовлена з металевого листа (товщина 0,8 мм). Матеріал каркасу Металевий профіль 20х20х1,2 мм. Дверцята Верхні виготовлені зі оргскла білого кольору. Нижні виготовлені з металевого листа (товщина 0,8 мм). Ніжки Шафа комплектується ніжками з заглушками, 4 шт. Маса виробу Не більше 65 кг Допустиме статичне навантаження на полицю До 30 кг Колір каркасу Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями. Сертифікат щодо відповідності системи управління якістю підприємства ДСТУ EN ISO 13485, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар, що пропонується до закупівлі. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015. Протокол випробувань державного інституту щодо визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів. Паспорт (інструкція з експлуатації) на товар, що пропонується до закупівлі. Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення закупівлі. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Підтверджується наявністю в «Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг». | 3 |
| Столик анестезіолога, столешниця з нержавіючої сталі СА-3 | 34909-Візок для медичних інструментів | Використовується для розміщення медикаментів, інструментів, допоміжних пристосувань, необхідних для роботи в операційній. Столик представляє собою пересувну каркасну конструкцію з алюмінієвих профілів і композитних матеріалів. При виготовлені столика використовуюється високоякісний алюмінієвий профіль та металокомпозитні панелі товщиною 3 мм. Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063, це сплав з високою пластичністю, важливі показники якого підвищуються за допомогою термічної обробки, і відомий як сплав AL-Mg-Si. Фарбується профіль методом порошкового фарбування, колір RAL 9016. Використання алюмінієвого профілю та металокомпозитних панелей забезпечую гігієнічність виробу та стійкість до корозії. Столик обладнано трьома висувними ящиками, які висуваються за допомогою телескопічних направляючих. Розмір ящика 490х320х140 мм Ящики оснащено пластиковими контейнерами, які при необхідності, можна витягувати. Об’єм пластикового контейнера 22 л Для зручності роботи медичного персоналу передбачена висувна (по обидва боки)полиця для записів розміром 300х375 мм. Столешниця виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 1 мм та має 3-см захисні бортики. Розмір столешниці 645х445 мм З метою запобігання пошкоджень при транспортуванні столика, столешниця виробу покрита транспортувальною плівкою. Нижня полиця для розміщення додаткового приладдя виготовлена з металокомпозиту. Обладнано 4-ма самоорієнтованими колесами (типу ролик-гума), два колеса з гальмівною системою. Габаритні розміри: Довжина 465 мм Ширина 625 мм Висота 1010 мм Відстань між нижньою полицею до ящика 240 мм Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. Столик поставляється в зібраному вигляді та повністю готовий до експлуатації. Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. Інструкція з експлуатації українською або російською мовою. Післягарантійне обслуговування. Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату. Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату). Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. | 2 |
| Підставка під тази Пт-2 | 10298-Стенд для чаші, таза | Призначена для розміщення і використання нержавіючих тазів в операційних і процедурних кабінетах. Регульована по висоті (4 позиції) і надійно фіксується в потрібному положенні системою фіксаторів. В основі трипроменева конструкція на колесах, виготовлена з металевої труби Ø 20 мм. Верхня частина – 4-променева корзина під таз, виготовлена з металевої труби Ø 16 мм. Каркас встановлено на три самоорієнтовані колеса (тип ролик-гума). Два колеса з гальмівною системою. Обов’язкова комплектація тазами діаметром 400 мм з нержавіючої сталі. Габаритні розміри : Ширина 613 мм Висота 770-1120 мм Глибина 613 мм Вага не більше 6 кг. Всі металеві частини пофарбовані методом порошкового фарбування в білий колір. Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що в свою чергу покращує експлуатаційні характеристики готового виробу. Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. Підставка поставляється в зібраному вигляді та повністю готовий до експлуатації. Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію). Гарантія 12 місяців. Після гарантійне обслуговування. Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 стосовно «Проектування та розроблення ,виробництва, реалізації та обслуговування ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 стосовно «Проектування та розроблення ,виробництва, реалізації та обслуговування ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату). Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію). Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. | 3 |
| Підставка під бікс ПБ | 61454-Стійка для хірургічного лотка | Підставка під бікс використовується в медичних закладах для зручного розміщення і використання стерилізаційних коробок КСК в операційних і процедурних кабінетах під час проведення операцій. Технічні характеристики: Довжина 530±10 мм Ширина 465±10 мм Висота 1200±10 мм Комплектація Підставка в зборі - 1шт. Комплект метизів – 1 шт. Інструкція із застосування - 1шт. Матеріал Підставка являє собою рухливу конструкцію, виконану з профільної труби. Тримачі У верхній частині конструкції є рухливі тримачі, які можуть виставлятися під різні розміри стерилізаційних коробок. Шток На стійці встановлено рухливий шток, на якому є гачок для захоплення ручки на кришці бікса. Шток рухомо з'єднаний з педаллю в нижній частині підставки. Маса виробу Не більше 10 кг Виробництво-Україна | 4 |
| Валик медичний циліндричний 130х400 мм | 15900-Меблі для палати пацієнта | Призначений для комфортного розміщення та для точного позиціювання пацієнта або надання потрібного положення різним частинам тіла під час проведення медичних маніпуляцій. Покриття виготовлено з водонепроникної поліуретанової медичної тканини , стійкої до дезінфекційних засобів. Внутрішнє наповнення - поролон високої щільності. Габаритні розміри не повинні перевищувати: Діаметр 130 мм Довжина 400 мм Вага 0,250 кг Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. Інструкція з експлуатації українською або російською мовою. Післягарантійне обслуговування. Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 стосовно «Проектування та розроблення ,виробництва, реалізації та обслуговування ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 стосовно «Проектування та розроблення ,виробництва, реалізації та обслуговування ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію). Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію). | 1 |
| Стілець гвинтовий із спинкою СВС | 34833-Стілець загального призначення | Стілець гвинтовий із спинкою СВС використовується в медичних закладах для комфортного розміщення медперсоналу і пацієнта при огляді. Технічні характеристики: Габаритні розміри по ніжкам 500*500*1050 мм Висота сидіння в нижньому положенні 450 мм Висота сидіння у верхньому положенні 600 мм Висота стільця по спинці: В нижньому положенні – 1050 мм У верхньому положенні – 1200 мм Діаметр сидіння 380 мм Діаметр спинки стільця 290 мм Регулювання висоти сидіння (від підлоги) 450-600 мм Конструкція Стілець являє собою зварену металеву конструкцію, встановлену на гумові ніжки. Комплектація Стілець в сборі – 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. М’яке покриття Стілець має м'яке сидіння, оббите екошкірою (палітра кольорів Скаден (Skaden)). Також до нього в комплекті йде м'яка спинка. Фарбування Каркас стільця пофарбований білою порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість. Маса виробу Не більше 15 кг Виробництво-Україна | 5 |
| Штатив для тривалих вливань ШДВ | 36069-Стійка для внутрішньовенних вливань | Штатив для тривалих вливань використовується для установки і кріплення ємностей під час переливання лікарських препаратів і одноразових систем. Штативи застосовуються в операційних і маніпуляційних кабінетах медичних закладів. Технічні характеристики: Висота 1800±10 мм Підстава (діаметр) Ø630±10 мм Комплектація Хрестовина - 1шт. Флаконотримач - 1шт. Трубка алюмінієва - 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Матеріал каркасу Штатив являє собою розбірну конструкцію, що складається з хрестовини (підстави), флаконотримача і трубки алюмінієвої. Маса виробу Не більше 10 кг Навантаження, що допускається до 5 кг Виробництво-Україна | 10 |
| Візок для перевезення біксів ТКСК | 45052-Крісло-візок для транспортування складаний | Візок для перевезення біксів використовується в медичних закладах для перевезення стерилізаційних коробок всередині приміщень. Технічні характеристики: Довжина 940±10 мм Ширина 540±10 мм Висота 820±10 мм Комплектація Стійка - 2шт. Полиця (нерж.сталь)- 3шт. Гвинт 8х50 - 12шт. Шайба М8 - 16шт. Гровер М8 – 4шт. Гвинт 8х45 – 4шт. Колесо Ф100 – 4шт. Гайка ковпачкова М8 - 12шт. Інструкція із застосування - 1шт. Конструкція Візок виготовлений із нержавіючої сталі. Являє собою розбірний каркас, встановлений на чотирьох самопозиціонуючих колесах, які забезпечують легкість ходу візка. Маса візка Не більше 30 кг Номінальне навантаження До 50 кг Виробництво-Україна | 1 |
| Ростомір підлоговий з механічними вагами РПВ-2000 | 37001-Зростомір для пацієнта | Ростомір РПВ-2000 призначений для вимірювання зросту у пацієнта в положенні стоячи, а також для вимірювання ваги пацієнта. Технічні характеристики: Довжина 400±10 мм Ширина 380±10 мм Висота 2150±10 мм Комплектація Підставка - 1шт Вертикальна стійка - 1шт. Гвинт М8х60 в потай - 2шт Гайка М8 ковпачкова - 2шт. Шайба М8 - 4шт Інструкція із застосування - 1шт Ваги підлогові (механічні) - 1шт Пластмасовий рівень - 1шт. Каркас Суцільнометалевий зварний каркас Конструкція Ростомір являє собою суцільнометалевий зварний каркас, встановлений на чотирьох гумових опорах. Рівень для вимірювання На стійці рухомо встановлений рівень для вимірювання зросту. Ваги Для вимірювання ваги пацієнта в комплект ростоміра входять підлогові ваги, які встановлені під відкидною кришкою підставки ростоміра. Маса виробу Не більше 9 кг Виробництво-Україна | 1 |
| Стіл для перев’язок, столешниця з нержавіючої сталі СДП-2 | 38458-Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний | Стіл для перев'язок призначений для розміщення пацієнта при проведенні оглядів і перев’язок. Можуть використовуватись у травматології як гіпсовочні столи. Суцільнозварна конструкція Каркас виготовлений з профільної труби 30х30 мм Перемичка виготовлена з профільної труби 20х20 мм Стільниця виготовлена з листа нержавіючої сталі товщиною 1мм Ніжки обладнано пластиковими заглушками Всі металеві частини фарбуються методом порошкового фарбування Метал, перед фарбуванням проходить цикл хімічної обробки, що робить виріб стійким до корозії і більш довговічним в експлуатації. Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. Габаритні розміри: Ширина 600 мм Висота 800 мм Довжина 1900 мм Вага 35кг Ватажопід’ємність не менше 200 кг Комплектується матрацом товщиною 30 мм Столик поставляється в зібраному вигляді та повністю готовим до експлуатації. Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. Інструкція з експлуатації українською мовою. Післягарантійне обслуговування. Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію). Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію). Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату). Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. | 1 |