МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Вiдеоендоскопiчний комплекс у складі (код за ЕЗС ДК 021:2015:33160000 - 9 Устаткування для операційних блоків (33164000-7) (код за НК 024:2019:35616 Система ендоскопічної візуалізації))

| № | Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вiдеоендоскопiчний комплекс у складі: | 1 комплект |
|  | Монітор | Наявність 1шт. |  |
|  | Розмір екрану за діагоналлю, не менше | 23" |  |
|  | Головка камери | Наявність 1 шт. |  |
|  | Управління на головці камери | Не менше 3 кнопок |  |
|  | Можливість управління джерелом світла за допомогою кнопок на головці камери | Наявність |  |
|  | Вбудований зум об’єктив | Наявність |  |
|  | Формат зображення | Не менше, 1920х1080 |  |
|  | Змінна фокусна відстань | Діапазон, не гірший 15-27мм |  |
|  | Блок керування | Наявність 1 шт. |  |
|  | Технологія виготовлення сенсора (матриці) | КМОП або CMOS |  |
|  | Формат зображення | Не гірше Full HD |  |
|  | Можливість зміни роздільної здатності (співвідношення сторін зображення) не гірше 16:9 та 16:10 | Наявність |  |
|  | Інтерфейс для зберігання фото | USB |  |
|  | Виходи відео сигналу, не менше | 2x DVI 2 x HD SDI |  |
|  | Можливість під’єднання USB клавіатури | Наявність |  |
|  | Можливість введення даних пацієнта, та іх відображення на маніторі | Наявність |  |
|  | Управління блоком камери повинно відбуватися за допомогою клавіатури | Наявність |  |
|  | Можливість керування різноманітними функціями камери за допомогою педалі | Наявність |  |
|  | Можливість керування джерелом світла за допомогою кнопок на головці камери | Наявність |  |
|  | Можливість вибору формату збереження фотографій | Не менше 2-х |  |
|  | Можливість управління швидкістю затвора при виконанні фото | Наявність |  |
|  | Можливість змінювати яскравість | Наявність |  |
|  | Можливість змінювати контрастність | Наявність |  |
|  | Наявність функції покращення (посилення) контурів при переходах сусідніх структур. | Наявність |  |
|  | Функцію зміни насиченості (інтенсивності) кольору | Наявність |  |
|  | Наявність цифрового збільшення (зум) | Не менше 3х |  |
|  | Функція вибіркового покращення кольору для кращої диференціації структур одна від одної | Відповідність |  |
|  | Функція зменшення диму (дозволяє отримувати чіткіше зображення в заповненому димом середовищі) | Відповідність |  |
|  | Функція зменшення шуму | Відповідність |  |
|  | Функція скидання пристрою до налаштувань за замовчуванням | Наявність |  |
|  | Можливість вибору робочого профілю: лапароскопія, урологія, фіброскопія, гінекологія, артроскопія, лор, нейроендоскопія | Наявність |  |
|  | Баланс білого | Наявність |  |
|  | Джерело світла | Наявність 1 шт. |  |
|  | Тип джерела випромінювання | Світлодіод (led) |  |
|  | Індекс передавання кольору Ra | Не менше 85 |  |
|  | Можливість управління джерелом світла за допомогою кнопок на головці камери | Наявність |  |
|  | Універсальне гніздо (адаптер) підключення світловодів | Не гірше, Storz, Olympus, Wolf |  |
|  | Наявність дисплею | Наявність |  |
|  | Можливість відображення повідомлень на дисплеї | Наявність |  |
|  | Зміна інтенсивності світла з кроком не більше 5% | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного керування інтенсивністю світла | Наявність |  |
|  | Інсуфлятор | Наявність1 шт. |  |
|  | Прилад, призначений для подачі СО2 в черевну порожнину і підтримки заданого тиску | Відповідність |  |
|  | Рекомендований для використання газ | CО2 |  |
|  | Можливість вибору програми інсуфляції: стандарт, для дітей, для пацієнтів з ожирінням, для ендоскопічного виділення судини | Наявність |  |
|  | Сенсорний екран | Наявність |  |
|  | Інтегрована система підігріву газу | Наявність |  |
|  | Максимальний потік газу, не менше | 50 л / хв. |  |
|  | Максимальний робочий тиск | Не менше 30 мм рт. ст. |  |
|  | Можливість вибору швидкості потоку газу з кроком 0,1 л/хв | Наявність |  |
|  | Режим дбайливої інсуффляціі (для голки Вереша) | Наявність |  |
|  | Самотестування при включені | Наявність |  |
|  | Автоматична система випуску надлишкового газу | Наявність |  |
|  | Налаштування порога тиску випускного клапана | Наявність |  |
|  | Налаштування часу спрацьовування випускного клапана | Наявність |  |
|  | Максимальний тиск подачі газу на інсуфлятор | Не менше80 бар |  |
|  | Аспіраційно / іригаційна помпа | Наявність1 шт. |  |
|  | Помпа для лапароскопії | Відповідність |  |
|  | Функція аспірації | Наявність |  |
|  | Функція іригації | Наявність |  |
|  | Стійка медична: | Наявність1 шт. |  |
|  | Гальма на парі коліс | Наявність |  |
|  | Кількість полиць, не менше | 3 |  |
|  | Прилади, які розташовані на стійці, повинні вмикатися в електричний блок стійки | Відповідність |  |
|  | Лапароскопічний набір для хірургічних процедур |  |  |
|  | Відсмоктуюча та іригаційна рукоятка | 1 шт. |  |
|  | Відсмоктуюча та іригаційна трубка діаметром не більше 5 мм довжиною не менеше 300 мм | 1 шт. |  |
|  | Оптика, що підлягає стерилізації в автоклаві, передньо-бічного бачення 30 градусів, діаметром не більше 10 мм, довжина не більше 340 мм | 1 шт. |  |
|  | Інсуфляційна канюля Вереша, діаметром не більше 3мм, довжиною не більше 250 мм | 1 шт. |  |
|  | Голкотримач діаметром не більше 5 мм, довжиною не більше 46 см, з ергономічною прямою рукояткою | 1 шт. |  |
|  | Аплікатор кліпс, діаметр інструменту не більше 10 мм, довжина не більше 33см, для середніх і великих кліпс або аналог | 1 шт. |  |
|  | Лапароскопічна рукоятка, без фіксатора, ВЧ конектор | 3 шт. |  |
|  | Стрижень до лапароскопічного інструменту, для розміщення монополярного електроду, довжиною не менше 330 мм, діаметром 5 мм | 3 шт. |  |
|  | Змінні робочі вставки до монополярного інструменту, тип дисектор зігнутий або аналог, довжиною не менше 300 мм | 1 шт. |  |
|  | Змінні робочі вставки до монополярного інструменту, тип дисектор зігнутий або затискач | 1 шт. |  |
|  | Змінні робочі вставки до монополярного інструменту, тип затискач | 1 шт. |  |
|  | Лапароскпічний інструмент, тип затискач, діаметром не більше 10 мм | 1 шт. |  |
|  | Рукоятка лапароскопічна | 1 шт. |  |
|  | Стрижень до лапароскопічної рукоятки | 1 шт. |  |
|  | Змінні робочі вставки або аналог, тип ножиці | 1 шт. |  |
|  | Наконечник троакара, діаметром не менеше 5.5 мм, робоча довжина не більше 15 см | 3 шт. |  |
|  | Троакар (стилет) з пірамідальним наконечником, діаметром не менше 5.5мм | 3 шт. |  |
|  | Наконечник троакара, діаметром не більше 11мм, робоча довжина не більше 15 см | 2 шт. |  |
|  | Троакар (стилет) з пірамідальним наконечником, діаметром не більше 11мм | 2 шт. |  |
|  | Перехідник для троакара з більшого діаметру на менший | 1 шт. |  |
|  | Кабель світловода, довжиною не більше 3.5 м | 1 шт. |  |
|  | Адаптер світлового кабеля, сторона апарата | 1 шт. |  |
|  | Адаптер світлового кабеля, сторона ендоскопа | 1 шт. |  |
|  | Ущільнювальний ковпачок, для троакара діаметром не менше 5,5 мм | 1 шт. |  |
|  | Ущільнювальний ковпачок, для троакара діаметром не більше 11мм | 1 шт. |  |
|  | Електрохірургічний апарат |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат з можливістю генерування електричної потужності для монополярного і біполярного перетину та коагуляції. | Наявність |  |
|  | Наявність режиму для безконтактної поверхневої коагуляції. | Наявність |  |
|  | Автоматична адаптація потужності при різанні різних структур тканин для досягнення необхідного ефекту. | Наявність |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати можливість підключення однопедального та двохпедального перемикачів. | Наявність |  |
|  | Наявність не менш ніж двох роз`ємів для підключення ножних вимикачів. | Наявність |  |
|  | Кожен тип ножного перемикача повинен автоматично розпізнаватися електрохірургічним апаратом. | Наявність |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати можливість підключення не менш ніж двох монополярних інструментів і трьох біполярних інструментів. | Наявність |  |
|  | Розпізнавання підключених інструментів в апараті з відображенням відповідних параметрів. | Наявність |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати у своєму розпорядженні режими для лігування судин. | Можливість |  |
|  | Можливість одночасного підключення та активації двох монополярних електрохірургічних інструментів для синхроних операцій з коагулюванням та препаруванням. | Наявність |  |
|  | Контроль нейтральних електродів для новонароджених. | Наявність |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати систему моніторингу для розділених нейтральних електродів з відео та акустичними сигналами якості контакту нейтрального електрода з пацієнтом. | Наявність |  |
|  | Наявність інтегрованої системи безпеки. | Відповідність |  |
|  | Автоматичне функціональне самотестування апарату. | Наявність |  |
|  | Можливість виконання біполярної резекції в фізіологічному розчині. | Відповідність |  |
|  | Можливість використання біполярних інструментів без педалі з автоматичною активацією при контакті з тканиною. | Відповідність |  |
|  | Наявність прискореної або форсованої коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Можливість виконання резекції в струмонепровідних рідинах. | Відповідність |  |
|  | Можливість вибору ефектів для різних режимів різання та коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Можливість підключення аргоноплазмового блоку. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму для лапароскопії. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму коагуляції для зупинки дифузних кровотеч. | Відповідність |  |
|  | Активація функцій перетину як ножний педаллю, так і кнопковим перемикачем на інструменті. | Відповідність |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати у своєму розпорядженні режими поліпектомії. | Можливість |  |
|  | Відображення якості контакту нейтрального електроду. | Відповідність |  |
|  | Наявність роз’єму для вирівнювання потенціалів. | Наявність |  |
|  | Можливість створення та збереження індивідуальних програм не менше 300 шт. | Відповідність |  |
|  | Сенсорний екран з кнопками перемикання режимів, діагоналлю не менше 9. | Наявність |  |
|  | Максимальна потужність монополярного різання не менше 400 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Частота ВЧ струму не менше 350 кГц. | Відповідність |  |
|  | Максимальна потужність біполярного режиму не менше 350 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Функція розпізнавання струмів витоку. | Відповідність |  |
|  | Можливість переносу індивідуальних налаштувань та програм на інші аналогічні апарати за допомого флеш накопичувача або бездротовим способом за допомогою технології WiFi | Відповідність |  |
|  | Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції. | Відповідність |  |
|  | Комплектація: |  |  |
|  | Електрохірургічний блок | 1 шт. |  |
|  | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Ножний перемикач подвійний, довжина кабелю не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Кабель для нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Нейтральний електрод, одноразовий, площею не менше 80 см² | 200 шт. |  |
|  | Монополярний кабель, довжина не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Електрод для лапароскопії, тонкий гачок, довжиною не менше 350 мм | 1 шт. |  |
|  | Біполярний кабель для пінцетів, довжиною не менше 4 м | 2 шт. |  |
|  | Лапароскопічний інструмент, біполярний, вставка типу дисектор, довжина не менше 330 мм | 1 шт. |  |
|  | Тримач електродів, багаторазовий, з довжиною кабелю не менше 4 м | 3 шт. |  |
|  | Електрод типу ніж, багаторазовий | 5 шт. |  |
|  | Контейнер для електродів, з не менше ніж 10 стандартними електродами | 1 шт. |  |
|  | Біполярний пінцет | 1 шт. |  |